JUKI CORPORATION

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                           26.04.18 г.

| Марка машины | Краткие технические характеристики | Цена за комплект, розница в Евро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноигольные машины челночного стежка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-8100еN(еH) | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),( #21) | 340 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDl-8100eX | Для легких и средних материалов, нижнее продвижение материала, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1.Челнок увеличен в 2 раза по сравнению со стандартным. | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-8700N(H) | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5500 (4000) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),( #21). | 380 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-8700L | Для средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение материала, тефлоновая лапка, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка тип иглы DВx1( #21). | 440 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-5600NJ | Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов, нижнее, скорость 4000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13мм, увеличенный челнок. | 1 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-900ASWBN-BB | Высокоскоростная, одноигольная машина челночного стежка с прямым приводом, для легких и средних материалов, нижнее продвижение материала (система смазки с герметичным маслоприёмником интегрированным в голову машины «СУХАЯ ГОЛОВА»). М/скорость шитья 5 000 (4500) ст/мин., м/длина стежка 4 (5) мм. Подъем лапки 5/13 мм. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 990 1 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL8700BH-7WBN/AK85 | Полная комплектация, европейский стол. Для средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение материала, автоматическая смазка, встроенный двигатель, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, тип иглы Dвx1(#14),(#21), скорость 5000 (4500) ст/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 1040 1 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-8700N(H)-7 /AK85/SC920CN/M92/CP180 | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 4 (5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость5000 (4500) ст./мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),(#21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с выносным пультом управления | 1110 1 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-8100B(H)-7/AK85 | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, прямой привод, нижнее продвижение материала, стежок 4 (5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст./мин., автоматическая смазка, тип иглы DВx1(#14),(#21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционирование иглы, подъём лапки. | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-9000B-SS(SH)WB /SC920CN/AK141N/CP180A | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова», стежок 5 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., тип иглы DВx1(#11). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с блоком управления. | 1 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-9000B-SS(SH)WB /X55234 | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова», с механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити, стежок 5 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., тип иглы DВx1(#11). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с блоком управления. | 1 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL 9000 C FMS (FSH) НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАШИН | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова» с механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити. Полностью цифровое управление параметров шитья: нижнего транспортера, давления лапки, натяжения игольной нити. Цветной сенсорный дисплей поддержка устройств с ОС Андроид, возможность подключения к сети Интернет длина стежка: 5 мм, высота подъема лапки: 15 мм, скорость шитья: 5000 (4500) ст/мин. Стол ЕС. | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL 9000 C SMS (SSH) НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАШИН | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова» с механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити. Цифровое управление движением нижнего транспортера. Монохромный сенсорный дисплей поддержка устройств с ОС Андроид, возможность подключения к сети Интернет длина стежка: 5 мм, высота подъема лапки: 15 мм, скорость шитья: 5000 (4500) ст/мин. Стол ЕС. | 1 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLN-5410N(H) | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, стежок 4 (4,5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DB×1 (#14). | 1 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLN-5410N(H)-7WB /AK85/SC920/M92/CP180 | Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, стежок 4 (4,5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 3 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLN-9010SS/Н /AK138/SC920/CP180 | Для средних материалов, нижние и игольное продвижение материала, стежок 4,5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 ст/мин, «сухая голова». Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. , тип иглы DВx1(#11),( #21). | 3 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLM-5200ND | Для средних материалов, нижнее продвижение материала, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). | 1 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLM-5400NF-7WB /АК85/SC920/M92/CP180 | Для средних материалов, нижнее продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DMN-5420NFA-7 /AK85/SC920/M92/CP180 | Для средних материалов, нижнее и игольное продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм,подъем лапки 10 мм,скорость 5000 ст/мин.,тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити,закрепка,подъем лапки, позиционирование иглы. Пульт управления. | 5 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLD-5430N | Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов с нижним дифференциальным продвижением, скорость 4500 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм., тип иглы DB×1 (#14). | 2 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLU-5490N/PF6 | Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автоматическая смазка, тип иглы DB×1 (#14). | 3 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLU-5490N-7/PF6 /AK85/SC920/M92/CP180 | Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., автом. смазка, тип иглы DВx1 (#14). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование. | 5 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DDL-5600NJ-7FB /SC910/M91/CP160A | Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов, нижнее, скорость 4000 ст/мин, длина стежка 4 мм, подъем лапки 13мм, увеличенный челнок.Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. тип иглы DВx1 (#21). | 3 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DU-1181N | Для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 ст/мин., автом. смазка, тип иглы DPx17 (#21). | 730 755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DU-1281N-7 | Для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 6/16 мм, скорость 2000 ст/мин., подрукавное пространство 335 х 150 мм, автоматическая смазка, тип иглы DPx17 (#21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционер иглы. | 2 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DNU-1541 | Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение (рейка, игла и лапка), увеличенный челнок с горизонтальной осью, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x17. | 1650 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DNU-1541/X55245 | Новая модель: для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение (рейка, игла и лапка), увеличенный челнок в 2 раз, стежок 10 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x15. Толщина сшиваемого пакета до 10мм. | 1750 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DNU-1541-7 /AK85/SC510/М51 | Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка, игла и лапка), увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 3000 ст/мин., типиглы135x17. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 5 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DSC-245/X5520 | Для средних и тяжелых материалов, унисонное (рейка, игла и лапка) продвижение, ручная регулировка на толщину материала, мультифункция натяжения нити, цилиндрическая платформа, стежок 6 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2200 ст/мин. | 3 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DSC245U/X55278 | Для средних и тяжелых материалов, унисонная (рейка, игла и лапка) подача, оснастка для окантовывания, цилиндрическая платформа, стежок 6 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2200 ст/мин | 3 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU 1509NS(H) | Одноигольная машина челночного стежка с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения для тяжелых (сверхтяжелых) материалов, длина стежка до 9 мм (10 мм), скорость шитья 2000 ст/мин. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы 135×17. | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2212N-7/AKSB70BZ-BB/SC922/M51/CP180 | Высокоскоростная 1-игольная швейная машина челночного стежка с унисонной подачей для тяжелых материалов, горизонтальный челнок увеличен в 1,6 раза,две шкалы установки длинны стежка,длина стежка 9 мм, скорость 3500 ст/мин, подъем лапки 16 мм Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы 134X35R . | 6 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2220N-7/AKSB70BZ-BB/SC922/M51/CP180 | Высокоскоростная 1-игольная швейная машина челночного стежка с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения (2-шаговый, наборного типа),две шкалы установки длины стежка, с укороченным остатком нити, для кожи и тяжелых материалов, длина стежка до 9 мм, скорость 3500 ст/мин, прижимная лапка авто.16 мм., тип иглы 134X35R. | 6 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-1511ND-7/SC922/M51/CP180C | Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком,длина стежка 9 мм, высота подъема лапки 9 мм (коленом 16 мм), ход игловодителя 36 мм, скорость шитья 3000 ст/мин. Автоматические функции: закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 5 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2810A | Для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, увеличенный рукав (подрукавное пространство) 346 х 126 мм, мультифункция натяжения нити,автоматическая смазка, стежок 9 мм, скорость 3000 ст/мин, подъем лапки 20/10 мм. | 3000 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2810A-7/SC922/CP180 | Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, с увеличенным рукавом (подрукавное пространство) 346 х 126 мм мультифункция натяжения нити,с обрезкой нити, длина стежка 9 мм, 3000 ст/мин, подъем лапки 20/10 мм. Автомат. | 5 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU2818AL70BBS-BB/ SC922BN-AA4/ CP180C-AA | Одноигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, полусухой головой, увеличенным вылетом рукава (347 ммх127 мм), прямым приводом, увеличенным объемом челнока в 2.7 раза и автоматической обрезкой нити (увеличенный стежок).М/скорость 3000 ст/мин., длина стежка 12 мм, подъем лапки 10/20 мм. Автомат. | 5 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI TSC-441 | Одноигольная машина челночного стежка с цилиндрической платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 11 мм, поднятие лапки 20 мм, диаметр рукава 81 мм,расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин., игла в стандарте №230.Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин. | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI TNU-243U | Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 15 мм, поднятие лапки 20 мм, расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин., игла в стандарте №230.Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин. | 8 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LS-2342 | Одноигольная машина челночного стежка с унисонной подачей, цилиндрической платформой и увеличенным челноком в х1,6. с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 2500 ст/мин; максимальная длина стежка 9 мм; подъем лапки (коленом) 20 мм., игла в стандарте №160. | 7 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LG-158-1 | Одноигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью (вылет рукава 750мм), унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 1500 ст/мин; макс. длина стежка 10 мм; подъем лапки (педалью) 21,5 мм., тип иглы DDx1(#25). | 11 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухигольные машины челночного стежка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-3528ASF | Без отключения игл, для легких тканей, скорость 3000 ст/мин, «полусухая голова», длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21). | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-3568ASS | C отключением игл, для легких тканей, «полусухая голова», скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21). | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH3578AGF | Без отключения игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21). | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH3588AGF | С отключением игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DРx5 (#9-21). | 3420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-3528ASS-7 /AK135/SC920AN/CP180 | Без отключения игл, для легких тканей, «полусухая голова», прямой привод, скорость 3000 ст./мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DРx5 (#9-21). | 4630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-3568ASS- 7 /AK135/SC920AN/CP180 | С отключением игл, для легких тканей, «полусухая голова», прямой привод скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DРx5 (#9-21). | 5020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH3578AGF-7WB/AK135/SC920AN/ CP180 | Без отключения игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», прямой привод увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, тип иглы DРx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом | 4730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-3588AGS-7 /AK135/SC920CM/CP180 | С отключением игл, для средних тканей, «полусухая голова», прямой привод , увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DРx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом | 5370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LH-4168SSF-7 /SC920AN/CP170 | Двухигольная машина челночного стежка для средних материалов с игольным продвижением , «полусухая голова»,скорость шитья 3200 ст/мин, длина стежка 5мм, подъем лапки 12мм. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы DРx5 (#9-21). | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-1561ND | Без отключения игл, с унисонным продвижением, расстояние между игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья до 2500 ст/мин, автоматическая система смазки. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DРx5 (#9-21). *Цена без учёта стоимости сменного комплекта. | 4170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-1565ND | С отключением игл, с унисонным продвижением и большим челноком с вертикальной осью вращения, длина стежка 9 мм, скорость шитья 2000 ст/мин. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DРx5 (#9-21). *Цена без учёта стоимости сменного комплекта | 5550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2266N-7/SC920CM/M92/CP180 | Двухигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью 650 мм, унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения. Макс. скорость шитья 3000 ст/мин; максимальная длина стежка 6 мм, подъем лапки до 16 мм., тип иглы DРx5 (#9-21) | 17914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU-2860A | Двухигольная швейная машина, для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, увеличенный рукав (подрукавное пространство) 346 х 126 мм, мультифункция натяжения нити, стежок 9 мм, скорость 2700 ст/мин, подъем лапки 20/10 мм. | 3820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LU2868AL70BBS-BB/ SC922BN-AA4/ CP180C-AA NEW | Двухигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, полусухой головой, прямым приводом, увеличенным вылетом рукава (347 ммх127 мм), увеличенным объемом челнока в 2.7 раза и автоматической обрезкой нити (увеличенный стежок),2-х шаговый регулятор.М/скорость 2700 ст/мин., длина стежка 12 мм, подъем лапки 10/20 мм. | 8370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI PLC-2760SDS-7 /SC510/M51/CP170 | Двухигольная колонковая машина челночного стежка, унисонное продвижение, скорость шитья 2,500 ст/мин, длина стежка 9мм, подъем лапки 16мм игла в стандарте №140Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. | 9050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины цепного стежка (оверлоки) |
| JUKI MO-6504S-E06-40K | Трехниточный оверлок для легких материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 5,5мм., скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCх27(#11) | 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6516S-FF6-40K | Пятиниточный оверлок для средних и тяжелых материалов, ширина обметки 4,8 мм, расстояние м/д иглами 4,8 мм, подъем лапки 5,5 мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#14). | 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6704DA-0A4-150 | Трехниточный оверлок - «краевка» сухая голова, для легких и средних материалов, ширина обметки 1,6 мм, скорость 6000 ст/мин, подъем лапки 5мм, автоматическая смазка, тип иглы DСх27(#8). | 990 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6704DA-0E4-40H | Трехниточный оверлок сухая голова для легких и средних материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 7мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DСх27(#11). | 990 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6714DA-BE6-44H /G39/Q141 | Четырехниточный оверлок сухая голова для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, с доп. приспособлением для притачивание ленты, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27. | 1030 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6716DA-DE6-40H | Пятиниточный оверлок сухая голова для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3,2 мм, ширина обметки 4 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7 мм., 2 ряда зубьев, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27. | 1090 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6716DA-FF6-40H | Пятиниточный оверлок сухая голова для средних материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27. Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода. | 1090 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6716DA-FH6-60H | Пятиниточный оверлок сухая голова для тяжелых материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 6,4 мм, макс. длина стежка 4,5 мм, подъем лапки 5 мм.,3 ряда зубьев, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27.Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода | 1090 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6804S-0A4-150 | Трехниточный оверлок - «краевка», для легких и средних материалов, улучшенная система смазки, ширина обметки 1,5 мм, скорость 7500 ст/мин, подъем лапки 6мм, автоматическая смазка, тип иглы DСх1(#8). | 820 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6804S-0E4-30H | Трехниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 6мм., скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DСх27(#11). | 820 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6814S-BE6-24H/ G44/Q143 | Четырехниточный оверлок для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, с доп. приспособлением для притачивание ленты, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27 (#9). | 850 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6816S-DE6-30H | Пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, макс. длина стежка 3.8 мм, подъем лапки 5.5 мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DC×27 (#11). | 920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6816S-FF6-50H | Пятиниточный оверлок средних материалов, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DC×27(#16). Верхний петлитель высокого хода. | 920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6816S-FH6-50H | Пятиниточный оверлок для тяжелых материалов, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 6.4 мм, макс. длина стежка 4,5 мм, подъем лапки 7 мм.,3 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы Dсх27.Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода | 920 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6745S-FF4-360 | Двухниточный оверлок, для притачивания ленты, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 4 мм, ширина обметки 3,2 мм, скорость шитья до 7000ст/мин, автоматическая система смазки, тип иглы DСх27. | 1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6905G-OM6-700 | Трехниточный оверлок, для обметки швейных изделий из тяжелых и сверхтяжелых материалов (джинсов, ковров, рельефных тканей), длина стежка 7 мм, ширина обметки 10 мм, высота подъема лапки до 7 мм, скорость 4000 об/мин., тип иглы DOх5. | 2967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6904C-0E6-307 | Трехниточный оверлок с цилиндрической платформой. Стандартное межигольное расстояние, 4 мм, Длина стежка, 0,8-4 мм.Скорость шитья 8000 ст/мин, Тип иглы Dсх27. | 4570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI МО-6914C-BD6-307 | Четырехниточный оверлок с цилиндрической платформой. Ширина обметки 6,4 мм, Стандартное межигольное расстояние, 4 мм, длина стежка, 0,8-4 мм.Скорость шитья 8000 ст/мин.Тип иглы Dсх27. | 4950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MO-6916R-FF6-50H | Пятиниточный оверлок, для тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение материала, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DСх27. | 5337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MC -8 | Пневматическое устройство удаления обрези и «цепочки ниток». | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-39 | Устройство обрезки ленты и «цепочки ниток» с электромагнитным приводом. | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO-41 | Пневматическое устройство обрезки «цепочки ниток». | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины для трикотажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7523 -U11-B48(56)(64) | Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). | 1650 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7523-C11-B48(56)(64) | Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с платформой под окантователь, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автомат. смазка, тип иглы UY128 GBS. | 1650 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7523-U11-B48(56),(64) /UT37/SC921BN/M51N/CP18B | Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 6500 ст./мин, автоматическая смазка. Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). | 3480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7923-U11-B48(56),(64) | Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7923-U11-B56(64)/UT51/SC921BN/M51N/CP18B | Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 6500 ст/мин, автоматическая смазка. Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7923-H11-B56(64)/PL12 | Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с цилиндрической платформой для пришивания круговой плоской резинки, с пулером, расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 3,6 мм, скорость шитья 5500 ст/мин., тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). | 3116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MF-7923-H23-B64/UT57-AAC/SC921/CP18B | Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с платформой под окантователь, с верхним раскладчиком нити, для подшивания краев, с левым обрезчиком ткани, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья до 5500 ст/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GBS (#65/025-#90/036) | 6218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF-3620L200-B6/SC921/M51/CP18 | Четырех игольная машина, макс.скорость 4200 ст/мин, расстояние между иглами 6,0 мм, длина стежка от 1,6 - 2.5 мм. Пошив высокого качества, зона пошива без смазки и получение мягких швов внахлест при обрезке с обеих сторон, улучшенная заправка нити, система смазки нити. Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036) | 11240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MP-200N S(L) | Однониточная машина псевдо имитация ручного стежка, для различных видов ткани, длина рапорта строчки до 8 мм, видимая часть стежка: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость 1500 об/мин., тип иглы СРх12 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI ML-111U | Одноигольная однониточная машина наметочного стежка, стежок 10 мм, скорость 1800 ст/мин, авт. смазка, тип иглы TVх7(#14). | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MH-380(382) | Двухигольная машина двойного цепного стежка с параллельными (последовательными) иглами, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы TVх7(#14). | 4290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MH-484 | Одноигольная машина цепного стежка, нижнее дифференциальное продвижение, подъем лапки 10 мм, скорость 5500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы TVх7(#11). | 5210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MS-1190D/V046R | Двухигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для легких и средних материалов, задний пулер, расстояние между иглами 4,8 мм, стежок 1,2-3,2 мм, скорость 4000 ст/мин, полуавтоматическая смазка, тип иглы TVх64-NY(#12). | 6750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MS-1261F/V045S | Трехигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для тяжелых материалов, задний пулер, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, стежок 1,4-4,2 мм, скорость 3600 ст/мин, полуавтоматическая смазка, иглы UYх128GAS-NY(#19). | 6990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2280A (B) | «Зигзаг» стандартный, ширина 5 (8) мм, шаг «зигзага» 2,5 (5) мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UРх5(#10). | 3190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2284N-7-WB/АК-85 /SC920CN/M92/CP180 | «Зигзаг» - одноигольная машина челночного стежка, тип стежка (стандартный/ 3-х шаговый), ширина зигзага до 5 мм (для 3-х шагового 10 мм), длина стежка до 2,5 мм (для 3-х шагового 2,0), скорость шитья до 5000 ст./мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы Uрх5(#10). | 5490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2284ATO /SC920/CP18 | «Зигзаг» - одноигольная машина челночного стежка, тип стежка (стандартный/ 3-х шаговый), ширина зигзага от 5 мм (для 3-х шагового 10 мм), длина стежка до 2,5 мм, скорость шитья до 5000 ст./мин. Автоматические функции: позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы UРх5(#10). | 3930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2282 N-7WB/ AK-83/SC920/ M92/CP180 | Специализированная машина для притачивания кружев (тесьмы) строчкой типа зигзаг (стандартный), нижний нож для подрезки правого края материала, длина стежка: до 2,5 мм, ширина зигзага: 4,5 мм, скорость: 5000 ст/мин. Автоматические функции: обрезка нитей,подъем лапки, позиционирование иглы, выносной пульт. | 9951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2285N | «Зигзаг» - мережка, ширина 8 мм, шаг «зигзага» 2,2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы 438(#80). | 2893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-2290ASS-7/АК-85 /SC915NSIP110А | «Зигзаг» - высокоскоростная машина челночного стежка, «сухая голова» (прямая строчка, стандартный/2-х шаговый,1,2,3-х шаговый, в форме полумесяца и потайной), длина стежка 5 мм, ширина 10 мм, скорость 5000 ст/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы DРх5(#10). | 7490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZH-1290U | «Зигзаг» стандартный для тяжелых материалов, увеличенный челнок, ширина 10 мм, шаг «зигзага» 6 мм, подъем лапки 14 мм, скорость 2000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы SY1906(#100). | 4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-271 | Данная машина общего назначения может вышивать на самых легких тканях, таких как нейлон и тонкая кисея (органза), используется для вышивания на тонкой одежде, а также для вышивания имен, символов и знаков на более тяжелых тканях. Ширина зигзага от 0 до 12 мм управляется коленным подъемником. Скорость 2,000об/мин. Расстояние от иглы до рукава 270мм. | 1861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LZ-391 | Промышленная швейная машина челночного стежка типа зиг-заг используется как вышивальная машина,ширина зиг-зага устанавливается на 12мм, а скорость шитья при этом составляет 1,700 об/мин. Если модель используется для выполнения строчки типа Зиг Заг,то ширина Зиг-Зага устанавливается на 10мм,а скорость шитья на 2,000 об//мин.Более того,модель JUKI LZ 391N может быть использована как прямострочная машина,способная работать на скорости 2,000 об/мин,если ширина Зиг -Зага установлена на “0 ” . | 2290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LK-1900BNS (BNHS/BNF)/MC672NSS | Закрепочная машина с электронным управлением, легких и средних материалов, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок, поле шитья 30х40 мм, скорость 3200 ст/мин., тип игла DРх5(#14). | 3990 4350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LK1903BSS301-BB / MC672NSS-AA4 | Высокоскоростная компьютеризированная пуговичная машина с механизмом, предотвращающим напутывание нити с оборотной стороны изделия, а также новым механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити после ее обрезки. Макс. скорость шитья 2,700 ст./мин. Макс.поле шитья 30х40 мм. Длина стежка 0,1-10 мм. Размер пуговиц d=8-20 мм. | 5590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LK-1930ASS(SH/SF) /MC596NS | Закрепочная машина с электронным управлением, легких и средних материалов, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок до 691 шаблонов, поле шитья 60х100 мм, скорость 2500 ст/мин., длина стежка 12,7мм.,тип иглы UРх5(#14). | 12815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LBH-780U | Петельная машина-полуавтомат челночного стежка, для различных видов ткани, обрезка нитей, длина петли 6,4-38,1 мм, скорость 3600 ст/мин., подъем лапки 12мм., толщина материала 4мм., количество стежков 54-345., тип иглы DРх5#11J. | 3990 4275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LBH-1790B/MC602NSS | Петельная машина челночного стежка с электронным управлением, для различных видов ткани, обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли 70-120 мм, ширина 5,0мм., скорость 4200 ст/мин.,размер ножа 6,4-31,8мм, тип иглы DРх5#11J. | 5900 6356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI LBH-1796AS-BB/MC602NSS-AAA | Высокоскоростная, компьютеризированная машина челночного стежка для изготовления петель (прижимная лапка 220мм). Макс. скорость шитья 4,200 ст./мин. Max.длина петли 220 мм. | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DLN 6390-7/SC920/M92/CP18 | Одноигольная машина для подшива низа брюк джинс челночного стежка для средних и тяжелых материалов с игольным продвижением,цилиндрической платформой с большим челноком, длина стежка 3,6 мм, подъем лапки 14 мм, скорость 5,000 ст./мин, автоматическая смазка. | 7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MEB-3200S | Петельная (петля с глазком) машина цепного стежка с электронным управлением, с каркасной нитью, для различных видов ткани, обрезка нитей, 10 шаблонов петель (прямых и с глазком), 89 петель можно сохранить в памяти, длина петли 10-50 мм, скорость 2200 ст/мин., тип иглы DОх558(#110). | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MB-1373 | Пуговичная машина-полуавтомат, способы пришивания стандартный (—), замена копира (Х, П), обрезка нити, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQх1(#16). | 1990 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI МВ-1377 | Пуговичная машина-полуавтомат, быстрое переключение способов пришивания (П, Х, —), обрезка нити, завязывание двойного узла, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1800 ст/мин., тип иглы TQх1(#16). | 3090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI МВ-1800/BR100 | Пуговичная машина с электронным управлением и с устройством подачи пуговиц (бункер), способы пришивания (П, Х, —), «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 9-26 мм, скорость 1800 ст/мин., подъем лапки 14мм, тип иглы TQx7(#16). | 18400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI МВ-1800 | Пуговичная машина с электронным управлением, «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 10-28 мм, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQx7(#16). | 6620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI АМВ-289 | Пуговичная компьютеризированная высокоскоростная машина однониточного цепного стежка с обертыванием вокруг "ножки". Пришивание пуговиц без обертывания вокруг "ножки": 8-38 мм. Пришивание с обертыванием вокруг "ножки":8-32 мм. Высота "ножки":8-25 мм., тип иглы SМx332EXTLG-NY(#14). | 34200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI AB-1351NSAA | Автоматическая одноигольная машина для притачивания шлевок для брюк, ширина шлевки 8-20мм, толщина шлевки 1-1,8мм, 7 стандартных шаблонов, тип игл DPx17(#14) | 19663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI MOL-254M-ABC | Автоматическая двухигольная машина для притачивания шлевок, для джинсовых тканей, длина закрепки 7-22мм, ширина закрепки 1-3,2мм., ширина шлевки пояса 9-20мм., длина шлевки 48-78мм., скорость шитья 2500ст/мин., тип игл DPx17(#21) | 34146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI ASN-690-LAFA8N | Автоматизированная краеобметочная машина (оверлок), специально сконструированная для обметывания длинных боковых швов брюк, скорость 8000 ст/мин., тип иглы DCx27(#11) | 17900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI DP-2100SZ | Машина челночного стежка для втачки рукава с электронным управлением, «сухая голова», прямой привод, продвижение ременное шаговыми двигателями, стежок 1,5-6 мм, скорость 3500 ст/мин., тип иглы DРх17 #10-#14. | 15120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI AMS-210EHL1306 | Автоматическая машина циклического шитья, цикл программируется с помощью панели управления, память на 200 шаблонов, рабочая площадь шитья 130х60 мм, скорость 2000 ст/мин.(при длине стежка 4,5мм или менее), тип иглы DРх5(#14). | 14200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI AMS-210EHL2210S | Автоматическая машина циклического шитья, цикл программируется с помощью панели управления, память на 200 шаблонов, рабочая площадь шитья 220х100 мм, скорость 2000 ст/мин.(при длине стежка 4,5мм или менее), тип иглы DРх5(#14). | 20900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI APW-896S12ZL6K | Автоматическая машина для изготовления прорезных карманов «в рамку», прямых и наклонных, с клапаном и без клапана, с листочкой и без листочки, память на 99 шаблонов, длина кармана 18-220 мм, скорость 3000 ст/мин., тип иглы Sсhmetz 190R(#100). | 29910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUKI AVP-875SMZ999ZSZ | Автоматическая машина для пришивания накладных карманов джинсов с устройством подачи, память на 691 шаблон, 64 способа укладки, область пошива кармана 250х240 мм, скорость 4000 ст/мин., тип иглы 134SES SERV7 Nm130. | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |